Приложение №2

Состав дизайн - проекта.

к договору № 1/10 от «___»_____________   2010 г.

Содержание работ, выполняемых при разработке дизайн проекта интерьера помещения

Дизайн-проект - комплект документов, разработанных в ходе проектных работ в соответствии с Техническим заданием, в объеме, необходимом для проведения ремонтно-отделочных работ на объекте.

Дизайн-проект квартиры (дома) включает:

| Обмерный чертеж |  |
| --- | --- |
| План и экспликация помещений |  |
| План с указанием расположения мебели |  |
| План потолков |  |
| План освещения |  |
| План привязки освещения |  |
| План разводки освещения на выключатели |  |
| План привязки выключателей |  |
| План электрики |  |
| План привязки электрики |  |
| План расположения сантехники |  |
| План полов с указанием типа покрытий |  |
| План теплых полов |  |
| Развертка стен с раскладкой плитки с указанием размеров |  |
| Ведомость отделки помещений |  |
| Точки визуализации |  |
| Визуализация изображений |  |

| "Заказчик" _______________________ ____________________ МП |  | "Исполнитель" _______________________ ____________________ МП |
| --- | --- | --- |

Общее описание состава проекта

Обмерный чертеж - это план до реконструкции. Дизайнер выезжает на объект и делает замеры, по которым вычерчивает план с фактическими размерами.

План демонтажа перегородок - все сносимые стены и перегородки.

План монтажа перегородок - все вновь возводимые стены и перегородки.

План после перепланировки и экспликация помещений - это план перепланировки, утвержденный заказчиком, на основе которого выполняются все последующие чертежи.

План с указанием расположения мебели - на плане после реконструкции указываются места расположения мебели. Отдельно делается спецификация мебели.

План потолков - на этом плане показано: где используются подвесные или натяжные конструкции, их конфигурация, высота потолка. Обязательно даются разрезы потолка.

План освещения - на плане потолка указываются осветительные приборы с точными привязками и перечнем типов используемых светильников. Также указываются настенные светильники.

План разводки освещения на выключатели - на плане освещения указывается, какой выключатель что включает. Особенно важно для помещений с многоуровневым освещением.

План привязки выключателей - это план, на котором указываются места расположения выключателей с указанием предназначения и высот, на которых они размещаются.

План электрики - это план, на котором указаны привязки электрооборудования и сетей к поверхностям помещения.

План привязки электрики - это места расположения электровыводов с указанием высот и предназначения. (Например: на кухне электровывод для вытяжки, розетка для духового шкафа и т.п.)

План расположения сантехники на этом плане показана схема разводки канализации и водоснабжения.

План полов с указанием типа покрытий - на плане после реконструкции показано, в каких помещениях, какое напольное покрытие (например: в кухне - керамическая плитка, в гостиной - массивная доска и т.п.), начало раскладки, высота подиумов (если они есть), линии стыковок различных видов напольных покрытий (например: керамогранита и паркета).

План теплых полов - план с указанием полов с подогревом.

Развертка стен с раскладкой плитки с указанием размеров и площадей - на этих чертежах показываются декоративные перегородки, ниши, подсветки, расположение мебели вдоль стен, т.е. то, что невозможно увидеть на планах сверху.

Ведомость отделки помещений - это сводная таблица по объемам ремонтно-строительных работ по всему помещению. На основе ведомости отделки быстро и легко считается смета.

Ведомость электроустановочных и малоточных изделий - это ведомость, включающая в себя расчёт количества и наименований предметов, необходимых для электрооборудования данного помещения.

Визуализация изображений помещений в перспективе - цветные, высококачественные 3 D эскизы всех помещений